Муниципальное образование

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2017г.                                                                                     № 13

д. Верхние Осельки

"Об обеспечении надлежащего состояния

наружного противопожарного водоснабжения

в границах муниципального образования

«Лесколовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области"

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» согласно приложению 1.

  - Заместителю главы администрации В.В.Слезову поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.

  - Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Всеволожского района» (далее – «ОГПС Всеволожского района») комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и представлять результаты проверок в сроки до 20 июня и 20 ноября в «ОГПС Всеволожского района».

  - Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

  - Предоставлять в «ОГПС Всеволожского района» перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.

- Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

- Опубликовать постановление в газете «Лесколовские вести» и на официальном сайте администрации «лесколовское.рф».

- Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за    собой.

Глава администрации                                                                  А.Г. Ананян

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Лесколовское сельское поселение»

от  23.01. 2017 №  13

# Порядок

# содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

# Общие положения

# Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), Сводом правил (СП) "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25 ноября 2010 г. N 522-ст).

# В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

# источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

# пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

# противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

# пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

# район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Всеволожского района» (далее – «ОГПС Всеволожского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

# Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием МО «Лесколовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), МУП "Водоканал" (при наличии), абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами «ОГПС Всеволожского района» и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение».

# Содержание и эксплуатация источников ППВ

# Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

# эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

# финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

# возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств «ОГПС Всеволожского района» или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

# проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

# установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

# наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

# очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

# проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

# немедленное уведомление единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»  (по телефону _54-212) и подразделений «ОГПС Всеволожского района» (по телефону _54-303) о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ;

# - своевременное уведомление МУП "Водоканал" (в случае отсутствия данной организации - в администрацию МО «Лесколовское сельское поселение» в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику (арендатору), а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

# МУП "Водоканал" (в случае отсутствия - орган местного самоуправления), абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

# Размещение источников ППВ на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

# Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

# Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

# Учет, проверка и испытание источников ППВ

# МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

# В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» организует, а МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

# В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

# Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями «ОГПС Всеволожского района».

# Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

# МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация  муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

# «ОГПС Всеволожского района» в установленном порядке сообщает в администрацию «Лесколовское сельское поселение» адзорной деятельности Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, руководителю МУП "Водоканал", абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

# При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

# - Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

# 1.  Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

# 1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

# 1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

# 2. Невозможность подъезда:

# 2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

# 2.2. Отсутствие подъезда.

# 3. Невозможность его обнаружения:

# 3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

# 3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

# 3.3. Под слоем льда (снега);

# 3.4. Заасфальтирован.

# 4. Невозможность установить пожарную колонку:

# 4.1. Сдвинут колодец;

# 4.2. Колодец завален грунтом;

# 4.3. Колодец заплыл грязью;

# 4.4. Стояк низко расположен;

# 4.5. Сбита резьба на стояке;

# 4.6. Смещён стояк;

# 4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

# 4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

# 4. Наличие технических дефектов:

# 5.1. Заглушен;

# 5.2. Нет стояка;

# 5.3. Не закреплён стояк;

# 5.4. Стояк забит грунтом;

# 5.5. Трещина в стояке;

# 5.6. Нет штока;

# 5.7. Проворачивается (сорван) шток;

# 5.8. Шток не провернуть;

# 5.9. Погнут шток;

# 5.10. Длинный шток;

# 5.11. Короткий шток;

# 5.12. Малый квадрат штока;

# 5.13. Большой квадрат штока;

# 5.14. Стёрты грани штока;

# 5.15. Разбит фланец.

# 6. Отключение от магистрали:

# 6.1. Отключение от магистрали.

# 7. Заморожен:

# 7.1. Заморожен.

# - Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

# 1. Дефекты:

# 1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

# а) номер дома;              д) координаты;

# б) тип гидранта;           е) плохо видны надписи;

# в) тип сети;                   ж) цвет таблички;

# г) диаметр сети;

# 1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

# 1.3. Не закрывается (течёт);

# 1.4. Низкое давление в сети;

# 1.5. Отсутствует дренаж колодца;

# 1.6. Нет комплекта;

# 1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

# 1.8. Нет крышки колодца;

# 1.9. Нет крышки стояка гидранта;

# 1.10. В стояке нет затравки (пробки);

# 1.11. Течь под верхним фланцем;

# 1.12. Течь под нижним фланцем;

# 1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

# 1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

# Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

# Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

# Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

# опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

# при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

# не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

# При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

# отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

# отсутствие указателя (координатной таблички);

# не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

# отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

# низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

# не герметичен (не держит воду);

# отсутствует упорный брус;

# не закреплён упорный брус;

# неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

# наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по их незамерзанию.

# При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

# отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

# не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

# неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

# невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

# отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

# При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

# Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

# Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

# Ремонт и реконструкция источников ППВ

# Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

# Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

# На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрацией муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абонента совместно с представителями «ОГПС Всеволожского района» и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» водоснабжением для целей пожаротушения.

# Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети города и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

# Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению «ОГПС Всеволожского района».

# Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – орган местного самоуправления), абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано «ОГПС Всеволожского района».

# МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны уведомлять подразделения «ОГПС Всеволожского района» об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта или замены источников ППВ.

# По окончании работ по ремонту источников ППВ силы «ОГПС Всеволожского района» привлекаются на проверку их состояния.

# Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

# Организация взаимодействия

# Вопросы взаимодействия между МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абонентами, организациями, «ОГПС Всеволожского района» в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

# Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами «ОГПС Всеволожского района» и обеспечения максимальной водоотдачи сетей МУП "Водоканал" (в случае отсутствия – администрация муниципального образования «Лесколовское сельское поселение»), абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

# Силы «ОГПС Всеволожского района» осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников ППВ.

# Приложение 2

# к постановлению администрации

# муниципального образования

# «Лесколовское сельское поселение»

# от  23.01. 2017 № 13

# ПЕРЕЧЕНЬ

# водных объектов, противопожарных резервуаров, на территории муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» используемых для забора воды в целях пожаротушения

# Перечень пожарных гидрантов в д. Лесколово:

| № п/п | Адрес | № ПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Красноборская, д. 1 | ПГ № 1 |
| 2 | ул. Красноборская, д. 10 | ПГ № 10 |
| 3 | ул. Красноборская, д. 15 | ПГ № 15 |
| 4 | ул. Красноборская, д. 16 | ПГ № 16 |
| 5 | ул. Красноборская, д. 18 | ПГ № 18а |
| 6 | ул. Красноборская, д. 18 | ПГ № 18б |
| 7 | ул. Красноборская, д. 22 | ПГ № 22 |
| 8 | ул. Красноборская, д. 61 | ПГ № 61 |
| 9 | ул. Зеленая, д. 74 | ПГ № 74 |
| 10 | Детсад № 58 | ПГ № 58 |

# Перечень пожарных гидрантов в п. Осельки:

| № п/п | Дом № | № ПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 107 | ПГ № 107 |
| 2 | 114 | ПГ № 114 |
| 3 | 3 | ПГ № 3 |
| 4 | 109 | ПГ № 109 |
| 5 | 108 | ПГ № 108 |
| 6 | 110 | ПГ № 110 |
| 7 | Баня | ПГ № баня |
| 8 | Уч. корпус | ПГ № уч. корпус |
| 9 | 12 | ПГ № 12 |
| 10 | Казарма | ПГ № казарма |
| 11 | Скв. № 10 | ПГ № скв.№10 |

# Перечень пожарных водоемов, расположенных на территории                       МО «Лесколовское сельское поселение»

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | ПВ/пруд | Кол-во | Объем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Лесколово | ул. Зеленая, у д. 44 | ПВ | 2 |  |
|  |  | ул. Запрудная, у д. 5 | пруд | 1 |  |
| 2 | д.В.Осельки | ул. Ленинградская, у д. №№ 17, 21, 33, 32, 63, 60, 79, 81 | ПВ | 8 | 300 |
|  |  | ул. Цветочная, д. 1, 4 | ПВ | 2 | 10 |
|  |  | ул. Луговая, д. 5 | ПВ | 1 | 10 |
|  |  | ул. Дачная, д. 10. 19 | ПВ | 2 | 15 |
|  |  | ул. Привокзальная, д. 22, 8, 5 | ПВ | 3 | 40 |
|  |  | ул. Железнодорожная, д. 8 | ПВ | 1 | 10 |
|  |  | ул. Советская, д. 11, 26, 30 | ПВ | 3 | 1000 |
|  |  | пер. Октябрьский, д. 18 | ПВ | 1 | 10 |
|  |  | ул. Новая, д. 1, 6, 18, 25 | ПВ | 4 | 1000 |
|  |  | ул. Садовая, д. 1, 30 | ПВ | 2 | 30 |
|  |  | 3-я линия д. 1, 25 | ПВ | 2 | 50 |
|  |  | 4-я линия, д. 1 | ПВ | 1 | 50 |
|  |  | 5-я линия, д. 6 | ПВ | 1 | 20 |
|  |  | 6-я линия, д. 5 | ПВ | 1 | 10 |
|  |  | ул. Красноармейская, д.36, 30, 2 | ПВ | 3 | 130 |
|  |  | ул. Дубковская, д. 7 | ПВ | 1 | 2000 |
|  |  | ул. Рябиновая, д. 24 | ПВ | 1 | 10 |
|  |  | ул. Парковая, д. 10 | ПВ | 1 | 10 |
| 3 | д. Рохма |  | ПВ | 4 | 50 |
| 4 | д. Лехтуси | ул. Центральная, д. 5 | ПВ | 1 |  |
|  |  | ул. Полевая, д. 25 | ПВ | 1 |  |
|  |  |  | оз. Лазурное |  |  |
| 5 | д. Кискелово | д. №№ 6, 12, 13, 22, 39, 37, 45, 51 | 8 |  | 400 |
| 6 | п.ст. Осельки | ул. Садовая, л. 1а, 2, 8, 13, 22, 30,26а, 19,38, 36 | 10 |  | 500 |
|  |  | ул. Привокзальная, д. 3 | ПВ | 1 |  |
|  |  | ул. Лиственная, д. 3, 14, 15 | ПВ | 3 |  |
|  |  | ул. Кавголовская, д. 2, 5 | ПВ | 2 |  |
|  |  | ул. Поперечная, д. 3, 8 | ПВ | 2 |  |
| 7 | д. Гапсары | д.№№ 7, 10, 11 | 3 |  | 40 |
| 8 | д. Хиттолово | ул. Центральная, 10 | ПВ | 1 |  |
|  |  | ул. Южная, д. 3, 5, 20 | ПВ | 3 |  |
|  |  | ул. Приозерная, д. 4, 56, 14 | ПВ | 3 |  |
|  |  |  | оз. Сювеярви |  |  |